OBEC LHOTA, 763 02 ZLÍN

Výtisk číslo: 1

Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení  na katastru obce LHOTA

Priority a rozhodující úkoly ochrany obyvatelstva obce vycházejí z předpokladu, že v nejbližším horizontu nehrozí území našeho státu vznik vojenského konfliktu (příznaky hrozby na úrovni státu s  předstihem cca 2 let). Proto v současnosti a nejbližší budoucnosti bude soustředěna pozornost  na přípravu opatření k ochraně obyvatelstva při nevojenském ohrožení a na možný vznik provozních havárií nebo živelních pohrom.

Analýza možného ohrožení obyvatelstva je řešena v „Plánu činnosti orgánů obce Lhota při vzniku mimořádné události (ORP Zlín)“. Tento plán je uložen u starosty obce na určeném místě, je k dispozici členům krizového štábu, veliteli zásahu, členům zastupitelům obce a dalším pověřeným a oprávněným osobám na vyžádání.

Obyvatelé obce Lhota mohou být ohroženi živelními pohromami (přívalový déšť, sněhová kalamita, vysoká a nízká teplota, vichřice), narušením dodávek elektrické energie a plynu, atd. Mimo těchto ohrožení může být běžný život obyvatel obce Lhota ohrožen také vznikem epidemie (onemocnění lidí) nebo epizootie (onemocnění zvířat). Pro tyto mimořádné události nemá obec zpracovány Plán hygienických a protiepidemických opatření a Pohotovostní plán veterinárních opatření. Bude se řídit pokyny ORP Zlín.

V působnosti obce Lhota ani ORP Zlín nejsou přímo umístěny objekty (způsobující možnou závažnou havárii nebo riziko) zařazeny ze zákona (č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií), ale jsou umístěny v  ORP Otrokovice (např. BARUM Otrokovice), účinkem jejich případné havárie může být i naše obec jejich následky zasažena nebo postižena.

V ORP Zlín existují možná rizika, která mohou způsobit vznik krizové situace s následnou evakuací obyvatelstva. Jde především o havárie velkého rozsahu způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. V obci Lhota tato rizika neexistují. Obec je neprůjezdná, nepředpokládá se tedy ani havárie cisteren.

Na základě provedené analýzy ohrožení je obec Lhota s velkou pravděpodobností ohrožena těmito typy mimořádných událostí:

-   přívalový déšť a následné povodně

-   epidemie a epizootie

-   živelné pohromy a provozní havárie

POVODNĚ JAKO NÁSLEDEK PŘÍVALOVÉHO DEŠTĚ

Obec má dva slabé vodní toky, které nepředstavují ohrožení většího rozsahu. V zátopové oblasti jsou vedeny 3 RD – viz Povodňový plán. Další škody představuje hrozba přívalového deště, který může mít za následek vznik tzv. „bleskové“ povodně (tato situace není řešena v povodňovém plánu obce v rámci přirozených povodní – bleskové povodně mohou nastat prakticky kdekoliv na území katastru obce Lhota nezávisle na tom, zda je obec lokalizována v okolí vodních toků). Nejvíce jsou ohroženy budovy postavené ve svahu a pod úrovní komunikací, kdy se dá očekávat zatopení sklepů a obytných částí RD. Ohrožena je i infrastruktura – podemletí komunikací, propad živičného povrchu části komunikace, poškození kanalizačních šachet apod. Četnost těchto havárií byla doposud nízká. Spádový přívalový déšť napáchal v obci Lhota významné škody dne 31.7.2014.

EPIDEMIE A EPIZOOTIE

Reálná nebezpečí, které  představuje epizootie, přímo v obci nehrozí. Není zde hlášen velkochov drůbeže ani hospodářských zvířat.

V ORP Zlín jde o:

Velkochov drůbeže v ORP Zlín jsou v obcích Kelníky a Zlín-Klečůvka.

Velkochovy hospodářských zvířat jsou v obcích Zlín-Kudlov a Zlín-Štípa, Želechovice nad Dřevnicí,

Velký Ořechov, Fryšták, Hvozdná, Březůvky, Tečovice, Mysločovice, Hostišová a Sazovice.

V případě nákazy budou ochranná pásma dosahovat min. 3 km a pásma dozoru min. 10 km od centra nákazy. Obec Lhota se nachází v 10 km  pásmu dozoru velkochovu drůbeže KELNÍKY. Při nebezpečí epidemie a epizootie se bude obec řídit pokyny ORP Zlín. Při vyhlášení krizového stavu při epidemii nebo epizootii se s evakuací obyvatelstva nepočítá.

ŽIVELNÍ POHROMY  a  PROVOZNÍ HAVÁRIE

Představují reálné nebezpečí, kterými může být naše obec postižena. Jedná se  především o lokální povodně, přirozenou povodeň vylitím z koryta potoka Hlubockého a Lhoteckého,

vichřice, sesuvy půdy, mimořádně rozsáhlé požáry (v krajině – lesní, polní, požáry travin; v obci – budovy, infrastruktura), virové onemocnění, dlouhodobé narušení dodávek elektřiny a plynu, narušení dodávek pitné vody (z důvodu technologické havárie, kontaminace zdrojů pitné vody) apod.

# Přehled možných ohrožení na katastru obce LHOTA

Na základě provedené analýzy ohrožení je obec Lhota s velkou pravděpodobností ohrožena těmito typy mimořádných událostí:

- přívalovými dešti, které mohou mít za následek vznik tzv. „bleskových“ povodní (tato situace není řešena v povodňovém plánu obce v rámci přirozených povodní – bleskové povodně mohou nastat prakticky kdekoliv na území katastru obce Lhota nezávisle na tom, zda je obec lokalizována v okolí vodních toků), nejvíce jsou ohroženy budovy postavené ve svahu pod úrovní komunikací

- vichřice či tornáda,

- požáry (v krajině – lesní, polní, požáry travin; v obci – budovy, infrastruktura),

- dlouhodobé narušení dodávek elektřiny a  plynu

- narušení dodávek pitné vody (z důvodu technologické havárie, kontaminace zdrojů pitné vody).

Dále:

- epizootií - obec se nachází v 10 km  pásmu dozoru velkochovu drůbeže KELNÍKY,

- epidemií - virové onemocnění

- sesuv půdy v prostoru, místě obce

- přirozenou povodní vylitím z koryta potoka Hlubockého a Lhoteckého,

- Přehled možných ohrožení a rizik byl aktualizován, projednán a schválen na 35. pravidelném jednání Zastupitelstva obce Lhota dne:  24.9.2014

- „Plán činnosti orgánů obce Lhota při vzniku mimořádné události (ORP Zlín)“ byl projednán a schválen na 29. pravidelném jednání Zastupitelstva obce Lhota dne:  30.10.2013 usnesením č. 01/Z29/2013 a na 35. zasedání ZO Lhota dne 24.9.2014 usnesením č. 01/Z35/2014 byl aktualizován.

V e Lhotě   dne 24.9.2014

Vyvěšeno: 25.9.2014

………………………………………

Sňato:      ….…………	Mgr. Jana Kadlečíková, starostka